FEIT / IFAT

Fachgebiet

Integrierte Automation

Dr.-Ing. Peter Eichelbaum

Magdeburg, Juli 2005

Prüfungsfragen zur Lehrveranstaltung "Automatisierungsgeräte"

1. Systematisierung in der Gerätetechnik

Nennen Sie Vor- und Nachteile verschiedener Informationsträger und Hilfsenergieformen bei der Automatisierungstechnik! Erläutern Sie die Einsatzbereiche!

Nennen Sie typische Hilfsenergiepegel!

Erläutern Sie den Unterschied zwischen natürlichem Signal und Einheitssignal! Nennen Sie Wertebereiche der Einheitssignale!

Was ist ein Standardinterface?

Klassifizieren Sie die in der Automatisierungstechnik verwendeten Signale!

Erläutern und begründen Sie Signale mit lebendem und totem Nullpunkt! Wie werden sie ineinander überführt und invertiert?

2. Pneumatische Automatisierungsgeräte

Beschreiben Sie durch die entsprechenden physikalischen Gesetze die Zusammenhänge zwischen Strömungsquerschnitt und -geschwindigkeit sowie für den Energiegehalt an verschiedenen Stellen einer pneumatischen Leitung!

Definieren Sie pneumatische Strömungswiderstände bei laminarer und turbulenter Strömung! Durch welche Kennlinie und wie läßt sich ein realer pneumatischer Widerstand definieren? Nennen Sie Beispiele pneumatischer Strömungswiderstände!

Wie verhalten sich Strömungswiderstände bei ihrer Zusammenschaltung (Gesamtwiderstand, Druckverhältnisse)? Welche Anwendungsmöglichkeiten von Widerstandszusammenschaltungen sind Ihnen bekannt? Wozu werden sie angewendet?

Erläutern Sie Aufbau, Wirkungsweise, Kennlinie und Anwendung eines Düse-Prallplatte-Systems als pneumatisches Steuerelement bzw. pneumatischen Verstärker! Was verstehen Sie unter Ejektorwirkung?

Wie läßt sich das Verhalten einer pneumatischen Leitung beschreiben? Definieren Sie die pneumatische Induktivität!

Durch welche Übertragungselemente werden die Übergänge zwischen den

Systemgrößen Weg, Druck und Kraft (Moment) realisiert?

Erläutern Sie einen pneumatischen Meßumformer (Aufbau, Wirkungsweise, Verhalten)!

3. Hydraulische Automatisierungsgeräte

Beschreiben Sie durch die entsprechenden physikalischen Gesetze die Zusammenhänge zwischen Strömungsquerschnitt und -geschwindigkeit sowie für den Energiegehalt an verschiedenen Stellen einer hydraulischen Leitung!

Wovon hängen die Strömungsverluste in hydraulischen Übertragungsleitungen ab und in welche physikalische Grundbeziehung gehen sie ein? Ziehen Sie Schlußfolgerungen für die konstruktive Gestaltung!

Erläutern Sie Aufbau und Wirkungsweise eines Wegeventils!

Erläutern Sie Aufbau und Wirkungsweise eines elektrohydraulischen Servoventils!

4. Elektrische Automatisierungsgeräte

Beschreiben Sie den beschalteten Operationsverstärker und die damit realisierbaren linearen Rechenglieder (statische, dynamische)!

Erläutern Sie Aufbau und Wirkungsweise eines Multiplexers für analoge Signale und eines Multiplexers für binäre Signale!

Erläutern Sie Aufbau, Wirkungsweise und Anwendung eines Haltegliedes nullter Ordnung!

Skizzieren Sie den Aufbau eines stetigen elektronischen PID-Reglers mit getrennt (entkoppelt) einstellbaren Parametern! Erläutern Sie die wesentlichen Bestandteile und die Wirkungsweise sowie die praktische Handhabung!

Welche Funktionen realisiert ein Leitgerät?

Erläutern Sie das Prinzip und die Realisierung der stoßfreien Hand-/Automatik-Umschaltung!

Erläutern Sie Aufbau und Funktionsweise eines Kompaktreglers und wie wird

er konfiguriert und parametriert?

Nennen Sie die Bestandteile eines Prozessleitsystems und deren Funktionen!

Erläutern Sie die Analogeingabe und Analogausgabe eines Prozessleitsystems!

Erläutern Sie die Binäreingabe und Binärausgabe eines Prozessleitsystems!

Definieren Sie die Echtzeitverarbeitung eines Prozessleitsystems!

5. Stelleinrichtungen

Nennen Sie die Bestandteile einer Stelleinrichtung und erläutern Sie deren Funktion!

Erläutern Sie den Aufbau und die Wirkungsweise eines einfachwirkenden pneumatischen Stellantriebes, sein statisches und dynamisches Verhalten und schlagen Sie Maßnahmen zu deren Verbesserung vor!

Erläutern Sie die Kraftwirkungen am pneumatischen Stellantrieb!

Warum und wie werden pneumatische Stellantriebe positioniert? Wie wird das statische und dynamische Verhalten durch den Stellungsregelkreis beeinflußt?

Skizzieren und erläutern Sie das Wirkprinzip eines elektrischen Stellantriebes!